## Slide 1
BUỒNG PHÂN TÍCH LÃO HÓA SẢN PHẨM
www.chetaothietbi.vn
1
Mô tả : Buồng kiểm tra sự lão hóa của vật phẩm không như Cao su, nhựa ,…hoạt động bắt buộc cần sự tuần hoàn của không khí tự nhiên theo từng chu kỳ - khác với các buồng sấy bình thường
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Thiết bị do CTCP GiẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP chế tạo Đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng TCVN ISO/IEC 17025 của Việt nam
Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế : JIS-K7212 K6723 K6301, ASTM-D2436 D573, UL-746B, IEC-540, BS-6746 903, ISO/DIS 4577.
Vật liệu vỏ ngoài - Thép sơn tĩnh điện , Vật liệu trong buồng sấy thép không rỉ SS304
Hệ thống tuần hoàn khí nhiều chiều, khí lưu thông đồng đều trong toàn bộ không gian buồng thử nghiệm
Khí tự nhiên tuần hoàn điều chỉnh với lưu lượng 3 ~ 250 lần / h
Động cơ và bộ cánh quạt tuần hoàn chịu được khí nóng nhiệt độ cao
Lớp bảo vệ cách nhiệt dầy giảm thiểu tổn thất nhiệt : Sử dụng bông thủy tinh, gioăng Silicon
Hệ điều khiển P.I.D tối ưu + S . S . R Xuất sứ OMRON Nhật bản
Công suất tiêu thụ duy trì nhiệt độ giảm còn ~ 10% khi nhiệt độ đạt đến giá trị đặt.
Bộ bảo vệ quá nhiệt buồng gia nhiệt
Cảm biến nhiệt độ có độ chính xác cao sai số +/- 1 độ C
Bộ cài đặt thời gian sấy liên tục 0 - 9999s - 9999 giờ
Khách hàng có thể lựa chọn kích thước theo nhu cầu và có thể yêu cầu các tính năng bổ xung : Bộ ghi nhiệt độ, Kết nối máy tính để lưu trữ dữ liệu, máy in thông số kiểm tra ...
MODEL Series : OXY - AG565
MODEL |  | OXY - AG445 | OXY - AG565
Kích thước trong buồng (WxDxH) mm |  | 40 x 400 x 450 | 500 x 500 x 600
Kích thước ngoài (WxDxH) mm |  | 1150 x 800 x 1400 | 1300 x 950 x 1500
Giới hạn nhiệt độ điều chỉnh |  | RT+10ºC ~ 300ºC | 
Độ đồng đều nhiệt độ |  | 150ºC ±3ºC | 
Vật liệu | Bên trong | Thép SUS304 không rỉ | 
 | Bên ngoài | Thép SECC + Sơn tĩnh điện | 
 | Cách nhiệt | Fiberglass wool + Ceramic fiber + Rock wool | 
Bộ điều khiển + Chấp hành |  | P.I.D + SSR or SCR | 
Chu kỳ thay đổi khí |  | 3~250 Chu kỳ /giờ | 
Công suất tiêu thụ tối đa. |  | 4.5 KW | 6 KW
INOXY.vn