## Slide 1
RESERVOIR MINYAK
DAN
GASBUMI
Dr.-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S

## Slide 2: TIPE BATUAN RESERVOIR
Cekungan minyak ditemukan pada batuan sedimen yang terbentuk dari endapan organik
Batuan yang ditelusuri selama eksplorasi dan pengembangan reservoir minyak adalah batuan klastik ( pasir dan clay) serta batuan karbonat

## Slide 3: FORMASI RESERVOIR
Suatu reservoir harus tertutup pada bagian atas dan pinggir oleh suatu lapisan penutup dan kemudian diberi bentuk perangkap
Syarat lain untuk akumulasi yang ekonomis adalah
  Tebal lapisan
  Tutupan (Closure)
  Penyebaran batuan reservoir
  Porositas dan Permeabilitas efektif

## Slide 4: PERANGKAP STRUKTUR
Perangkap lipatan :
  perangkap yang disebabkan oleh perlipatan merupakan perangkap utama dan pertama kali dikenal
  Adanya lapisan penyekat dan penutup yang berada diatasnya dan dibentuk sedemikian rupa sehingga minyak tidak bisa bermigarasi kemana-mana

## Slide 6: PERANGKAP PATAHAN
Dapat bertindak sebagai unsur penyekat minyak
Selain patahan harus terdapat faktor lain seperti :
  Adanya kemiringan wilayah
  Ada patahan yang berpotongan (Gbr. 2)

## Slide 8: PERANGKAP PATAHAN
  Adanya suatu pelengkungan lapisan atau suatu pelipatan (Gbr. 3)

## Slide 10: PERANGKAP PATAHAN
  Pelengkungan dari pada patahannya sendiri dan kemirngan wilayah (Gbr. 4)

## Slide 12: PERANGKAP STRATIGRAFI
Prinsip adalah minyak terjebak dalam perjalanan ke atas, terhalang dari segala arah karena batuan reservoir menghilang dan berubah fasies menjadi batuan lain yang berkarakteristik sebagai penghalang permeabilitas

## Slide 14: PERANGKAP STRATIGRAFI
  Pembajian dimana lapisan reservoir yang dihimpit antara lapisan penyekat menipis dan menghilang (Gbr. 6)

## Slide 16: PERANGKAP STRATIGRAFI
  Penyerpihan (shale out) dimana ketebalan lapisan tetap akan tetapi berangsur-angsur berubah menjadi serpih
  Perubahan ini disertai dengan jari jemari antara batu pasir dan serpih (perubahan fasies), Gbr. 7

## Slide 18: PERANGKAP STRATIGRAFI
  Bersentuhan dengan bidan erosi dimana suatu lapisan reservoir dapat berakhir ke suatu arah karena
  Terpancung oleh erosi (gbr. 8)
  lapisan reservoir terbatas bidang erosi (Gbr. 9)

## Slide 21: PERANGKAP STRATIGRAFI
  Perangkap stratigrafi didapatkan karena letak struktur tubuh batuan reservoir sedemikian sehingga batas lateral tubuh tersebut merupakan penghalang permeabilitas ke arah atas atau pinggir (Gbr. 10)

## Slide 23: MEKANISME PENDORONG RESERVOIR
Compaction : berasal dari beban overburden batuan di atas dan selalu berubah akibat diproduksinya reservoir tersebut (Gbr. 11)

## Slide 25: MEKANISME PENDORONG RESERVOIR
Gravity : gejala alam yang mempengaruhi fluida formasi yang menyebabkan terjadinya pemisahan akibat perbedaan berat jenis dari fluida reservoir, Gbr. 12

## Slide 27: MEKANISME PENDORONG RESERVOIR
Hydrostatic Pressure : air yang berada dibawah zone minyak dan dengan tekanannya akan membantu minyak bergerak ke atas, Gbr. 13

## Slide 29: MEKANISME PENDORONG RESERVOIR
Expansion of Gas : pengembangan gas akibat produksi reservoir akan mendorong minyak ke permukaan
Gas dalam hal ini bisa sebagai gas cap atau solution gas

## Slide 31: MEKANISME PENDORONG RESERVOIR
Combination drive : kombinasi dari berbagai tipe pendorong yang telah ada, Gbr. 15

## Slide 33: KARAKTERISTIK MINYAK DAN GAS BUMI
Semakin banyak komponen hidrokarbon ringan maka semakin banyak gas yang dihasilkan. Sifat fisik yang dapat diukur adalah berat molekulnya
Perubahan fasa terjadi akibat perubahan tekanan dan temperatur selama perjalanan hidrokarbon dari reservoir hingga berakhir di tanki di permukaan

## Slide 35: PERUBAHAN FASA
Gambar 17 merupakan perubahan fasa dari hidrokarbon campuran dimana :
  Bubble Point adalah kondisi dimana fasa cair mulai berubah menjadi gas
  Dew Point adalah dimana fasa gas mulai berubah menjadi liquid

## Slide 37: PEMISAHAN SECARA KESETIMBANGAN
Pemisahan antara minyak dan gas pada sistem produksi berbeda antara suatu reservoir dengan lainnya :
  Low Shrinkage Oil : hanya sedikit fasa liquid yang berubah menjadi gas
  High Shrinkage Oil : akan menguapkan liquid menjadi gas yang cukup banyak (Gbr. 18) karena banyaknya kandungan komponen ringan yang cukup banyak

## Slide 39: RETROGADE CONDENSATE GAS
  Retrograde Condensate gas akan terjadi bila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik kritis sehingga sistem menjadi gas.
  Bila tekanan diturunkan malah akan menghasilkan liquid dan bila diteruskan penurunan tekanan maka akan kembali menjadi gas, Gbr. 19

## Slide 41: DRY GAS
  Dry gas adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperatur diturunkan tidak akan terbentuk liquid, Gbr. 20

## Slide 43: WET GAS
  Wet gas ialah hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan akan menghasilkan liquid, Gbr. 21
  Dari temperatur reservoir A diturunkan menjadi temperatur dan tekanan separator maka akan diperoleh minyak sekitar 30% dan bila tekanannya diturunkan sampai tekanan tanki maka minyak yang diperoleh akan sekitar 4%

## Slide 45: PENGETESAN KARAKTERISTIK MINYAK DAN GAS BUMI
Pengetesan karakteristik hidrokarbon suatu reservoir disebut sebagai PVT test
Pengetesan minyak dengan cara equilibrium, Gbr. 22, adalah dengan cara penurunan tekanan kemudian dibaca pada tekanan berapa gas mulai terbentuk, Pb dan dibaca pula pengembangan volumenya untuk mendapatkan Bo (Formation volume Factor)

## Slide 47: PENGETESAN MINYAK
Pengetesan dengan cara differential, Gbr. 23, tidak berbeda dengan cara equilibrium tetapi setelah gas terbentuk, gas tersebut diambil (dikeluarkan) kemudian dilakukan penurunan tekanan lagi

## Slide 49: KARAKTERISTIK MINYAK BUMI
Minyak bumi merupakan gabungan senyawa hidrokarbon serta gas terlarut didalamnya
Karakteristik minyak bumi :
  Faktor Volume Formasi (Bo)
  Viskositas
  Densitas
  Kelarutan Gas

## Slide 50: FAKTOR VOLUME FORMASI
Suatu sampel minyak V1 bbl dalam kondisi P & T reservoir bila minyak tersebut dipindahkan ke keadaan standar (stock tank) maka volumenya berkurang menjadi V2 bbl (Gbr. 24)
Bo didefinisikan sebagai volume pada keadaan P &T reservoir yang ditempati oleh satu bbl minyak pada keadaan stock tank ditambah gas yang terlarut

## Slide 52: FAKTOR VOLUME FORMASI
Bo merupakan fungsi dari tekanan
Gambar 25 memperlihatkan Bo minyak jenuh. Tekanan reservoir mula-mula Po dengan harga mula-mula Bo. Turunnya tekanan reservoir di bawah Po mengakibatkan gas keluar dari larutan sheingga volume minyak semakin berkurang dan harga Bo mendekati satu

## Slide 54: FAKTOR VOLUME FORMASI
Untuk minyak tidak jenuh, harga Bo sebagai fungsi tekanan ditunjukkan gambar 26
Bila tekanan turun dari Po ke Pb maka volume sistem yang terdiri dari keseluruhan cairan naik karena pengembangan fluida (naiknya Bo menuju Bb) , penurunan tekanan lebih lanjut akan menurunkan harga Bb seperti minyak jenuh

## Slide 56: VISKOSITAS MINYAK
Ukuran keenganan fluida untuk mengalir karena adanya daya hambat
Makin tinggi API suatu minyak maka makin rendah harga viskositas
Merupakan fungsi tekanan dan temperatur
  Gambar 27 menunjukkan hubungan viskositas dengan tekanan dimana diatas tekanan jenuh mengecil dengan turunnya tekanan hingga Pb dan viskositas meningkat kembali

## Slide 58: VISKOSITAS MINYAK
Gambar 28 menunjukkan hubungan viskositas minyak dan temperatur
Semakin tinggi temperatur, semakinr endah viskositas pada suatu harga API gravity yang sama

## Slide 60: DENSITAS MINYAK
Densitas minyak biasanya dinyatakan dalam API gravity
API = (141.5/SG) - 131.5
Sg adalah perbandingan antara densitas hidrokarbon dengan fluida standar

## Slide 61: KELARUTAN GAS BUMI
Banyaknya cuft gas yang diukur pada keadaan standar (14.7 psi, 60 F) didalam larutan minyak sebanyak satu barrel stock tank minyak pada saat minyak dan gas berada pada tekanan dan temperatur reservoir
Gambar 29 menunjukkan kurva kelarutan gas untuk minyak jenuh.
  Pada To dan Po reservoir awal, harga Ro , kelarutan gas mula-mula akan menurun karena gas terlepaskan

## Slide 63: KELARUTAN GAS BUMI
Untuk minyak bumi tidak jenuh , sebelum gas dapat keluar dari larutannya diperlukan tekanan reservoir menurun hingga bubble point, Gbr. 30

## Slide 65: GAS BUMI
Gas bumi merupakan campuran dari hidrokarbon golongan parafin, C1 hingga C4
Gas bumi dapat digolongkan :
  Sweet Gas
  Sour Gas : mengandung H2S
  Dry Gas : gas tanpa material gasoline
  Wet Gas : gas dengan natural gasoline dalam jumlah yang berarti

## Slide 66: FAKTOR VOLUME FORMASI GAS
Faktor volume formasi gas, Bg didefinisikan sebagai volume dalam barrel yang ditempati oleh satu Standar Cubic Feet (SCF) pada temperatur 60 F pada P & T reservoir
Bg = 0.0054 ZT/P (bbl/SCF)

## Slide 68: VISKOSITAS GAS
Viskositas gas ideal naik dengan bertambahnya temperatur dan tidak tergantung pada besarnya tekanan
Kenaikan tekanan yang besar merubah sifat gas ideal menjadi tidak ideal sehingga viskositas menjadi naik
Gambar 32 menunjukkan viskositas gas sebagai fungsi S, temperatur dan tekanan

## Slide 70: DENSITAS GAS
Digunakan SG dimana perbandingan densitas gas dengan densitas udara
SGg = BM gas / 28.97
dimana BM adalah Berat Molekul

## Slide 71: FAKTOR DEVIASI GAS (Z)
Faktor deviasi gas adalah faktor yang membedakan antara gas ideal dengan gas nyata
PV = ZNRT
Faktor deviasi gas berkisar antara 0.7 - 1.2

## Slide 73: SIFAT-SIFAT RESERVOIR
Porositas : besarnya volume pori dibanding volume total
 = Vp/Vb = (Vb - Vg) / Vb
dimana Vp = volume pori
Vb = Volume Total
Vg = Volume matrix

## Slide 74: PERMEABILITAS
Kemampuan batuan untuk meloloskan fluida agar dapat mengalir
k = Q..L/(A.P)
Rumus berlaku untuk kondisi
  linear
  horizontal
  steady state
  fluida incompressible

## Slide 75: PERMEABILITAS
Untuk aliran radial
k = Q..ln(re/Rw) / ( 2..h.DP)

## Slide 77: PERMEABILITAS
Permeabilitas rata-rata untuk secara horizontal :

## Slide 79: PERMEABILITAS
Untuk secara vertikal :

## Slide 81: PERMEABILITAS EFEKTIF
Peremeabilitas batuan terhadap suatu fluida dalam kondisi berbagai macam fluida mengalir bersama-sama
Permeabilitas efektif dihitung dengan data lapangan atau diukur dengan alat permeameter

## Slide 82: PERMEABILITAS RELATIF
Menggunakan perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut

## Slide 84: ORIGINAL OIL IN PLACE (OOIP)
OOIP adalah besarnya volume minyak yang berada di reservoir pada saat awal sebelum produksi
Reserve adalah jumlah minyak yang dapat diproduksikan
Reserve = N = OOIP x RF
RF berkisar 25 - 50% untuk water dan gas drive dan 15-25% untuk solution gas drive

## Slide 85: SATURASI
Saturasi adalah besarnya volume fluida tertentu dibagi volume pori yang ditempatinya

## Slide 86: VOLUMETRIC GAS RESERVOIR
Material Gas Balance
Initial Gas in Place
Gas Remaining at Abandonment